# Электродвигатели

# асинхронные

# с  короткозамкнутым  ротором

# Условные  обозначения

| АИР |  | х |  | 100 |  | L |  | 2 |  | Х |  | У |  | 3 |  | IP55 |  | 5,5кВт |  | 3000об/мин |  | IM 1081 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |

1 - серия (тип)

2 - электрические модификации

3 - высота оси вращения (габарит)

4 - длина сердечника и/или длина станины

5 - количество полюсов

6 - конструктивные модификации

7 - климатическое исполнение

8 - категория размещения

9 - степень защиты

10 - мощность

11 – частота вращения (синхронная)

12 - монтажное исполнение

серия (тип) электродвигателя:

общепромышленные электродвигатели:

# АИ – обозначение общепромышленных электродвигателей

Р, С (АИР, АИС) – вариант привязки мощности к установочным размерам:

# АИР – электродвигатели, изготавливаемые по ГОСТ

АИС – электродвигатели, изготавливаемые по DIN (CENELEC)

электрические модификации электродвигателя:

# М – модернизированный электродвигатель

Н – защищенного исполнения с самовентиляцией

Ф – защищенного исполнения с принудительным охлаждением

К – с фазным ротором

С – с повышенным скольжением

Е – однофазный электродвигатель с рабочим конденсатором

2Е - однофазный электродвигатель с пусковым и рабочим конденсаторами

В – встраиваемый электродвигатель

габарит электродвигателя (высота оси вращения):

расстояние от низа лап до центра вала в миллиметрах

50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355

длина сердечника и /или длина станины:

# А, В, С – длина сердечника

S, L, M – установочные размеры по длине станины

количество полюсов электродвигателя:

2, 4, 6, 8, 10, 12, 4/2, 6/4, 8/4, 8/6, 12/4, 6/4/2, 8/4/2, 8/6/4, 12/8/6/4

конструктивные модификации электродвигателя:

# Е – со встроенным электромагнитным тормозом

Б – встроенные датчики:

# 01 — РТС-термисторы в обмотках

02 — РТС-термисторы в обмотках, pt100 в подшипниках

03 — РТС-термисторы в обмотках, pt100 в подшипниках, SPM-ниппели

04— РТС-термисторы в обмотках, pt100 в подшипниках, датчики вибрации

# Ж – электродвигатель для моноблочных насосов

С – электродвигатель для станков-качалок

# Н – электродвигатель малошумного исполнения

Л – электродвигатель для привода лифтов

климатическое исполнения электродвигателя:

У – умеренный климат

Т – тропический климат

УХЛ – умеренно холодный климат

ХЛ – холодный климат

ОМ – на судах морского и речного флота

категории размещения:

# 5 – в помещении с повышенной влажностью

4 – в помещении с искусственно регулируемыми климатическими условиями

3 – в помещении

2 – на улице под навесом

1 – на открытом воздухе

степень защиты электродвигателя (IP):

первая цифра: защита от пыли

| IP | Определение |
| --- | --- |
| 0 | без защиты |
| 1 | защита от твердых объектов размерами свыше 50 мм |
| 2 | защита от твердых объектов размерами свыше 12 мм |
| 3 | защита от твердых объектов размерами свыше 2,5 мм |
| 4 | защита от твердых объектов размерами свыше 1мм |
| 5 | защита от пыли (без осаждения опасных материалов) |
| 6 | полная защита от пыли |

вторая цифра: защита от влаги

| IP | Определение |
| --- | --- |
| 0 | без защиты |
| 1 | защита от вертикально падающих капель |
| 2 | защита от капель воды, падающих на оболочку, наклоненную под углом не более 15 градусов к вертикали |
| 3 | защита от капель воды, падающих на оболочку, наклоненную под углом не более 60 градусов к вертикали |
| 4 | защита от брызг воды любого направления |
| 5 | защита от струй воды любого направления |
| 6 | защита от воздействий, подобных морским накатам |

# Исполнения  по  способу  монтажа (IM)

|  | IM 1081 (В3) |
| --- | --- |
|  | IM 2081 (В35) |
|  | IM 3081 (В5) |

Электродвигатели  асинхронные  трехфазные  общепромышленного  назначения серии АИР.

Предназначены  для  комплектации  электроприводов  механизмов  в различных отраслях народного хозяйства.

Рассчитаны  для  работы  от  сети  переменного  трехфазного  тока частотой    50Гц,  напряжение 220/380, 380/660 В, степень  защиты   IP55, класс  изоляции  F, метод охлаждения IC411, класс энергоэффективности EFF2.

Электродвигатели АИР со 160 габарита оснащены РТС-термисторами.

Климатические  исполнения:  умеренный  климат У2, У3  по  ГОСТ 15150.

Габаритные, установочно-присоединительные размеры двигателей приведены на

рисунке 1  и в таблице 1. Технические характеристики представлены в таблице 2.

# Рисунок 1.

По вопросам поставок, заявки направлять в Отдел сбыта Мосэлектромаш  г. Лобня Московская обл.  Тел/факс  (495) 577-75-36, 577-75-35, 577-78-48      td@moselect.ru

| Тип | Число полюсов |  |  | Габаритные, установочные и присоединительные размеры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L l30 | AD h31 | AC d30 | P d24 | S d22 | N d25 | E l1 | C l31 | B l10 | H h | A b10 | K d10 | M d20 | F b1 | G g | D d1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| АИР56 | 2,4 | 218 | 148 | 85 | 140 | 4x7 | 95 | 23 | 36 | 71 | 56 | 90 | 6 | 115 | 4 | 4 | 11 |
| АИР63 | 2,4,6 | 240 | 180 | 115 | 160 | 4x10 | 110 | 30 | 40 | 80 | 63 | 100 | 6 | 130 | 5 | 5 | 14 |
| АИР71 | 2,4,6 | 270 | 195 | 145 | 200 | 4x12 | 130 | 40 | 45 | 90 | 71 | 112 | 7 | 165 | 6 | 15,5 | 19 |
| АИР80 | 2,4,6 | 310 | 214 | 175 | 200 | 4x12 | 130 | 50 | 50 | 100 | 80 | 125 | 10 | 165 | 6 | 18,5 | 22 |
| АИР90L | 2,4,6 | 360 | 250 | 195 | 250 | 4x15 | 180 | 50 | 56 | 125 | 90 | 140 | 10 | 215 | 8 | 20 | 24 |
| АИР100S | 2,4 | 385 | 270 | 215 | 250 | 4x15 | 180 | 60 | 63 | 112 | 100 | 160 | 12 | 215 | 8 | 24 | 28 |
| АИР100L | 2,4,6 | 385 | 270 | 215 | 250 | 4x15 | 180 | 60 | 63 | 140 | 100 | 160 | 12 | 215 | 8 | 24 | 28 |
| АИР112 | 2,4,6 | 435 | 300 | 240 | 300 | 4x15 | 230 | 80 | 70 | 140 | 112 | 190 | 12 | 265 | 10 | 27 | 32 |
| АИР132S | 4,6,8 | 470 | 345 | 275 | 350 | 4x19 | 250 | 80 | 89 | 140 | 132 | 216 | 12 | 300 | 10 | 33 | 38 |
| АИР132M | 2,4,6,8 | 510 | 345 | 275 | 350 | 4x19 | 250 | 80 | 89 | 178 | 132 | 216 | 12 | 300 | 10 | 33 | 38 |
| АИР160S | 2 | 615 | 420 | 330 | 350 | 4x19 | 250 | 110 | 108 | 178 | 160 | 254 | 15 | 300 | 12 | 37 | 42 |
| АИР160S | 4,6,8 | 615 | 420 | 330 | 350 | 4x19 | 250 | 110 | 108 | 178 | 160 | 254 | 15 | 300 | 14 | 42,5 | 48 |
| АИР160M | 2 | 660 | 420 | 330 | 350 | 4x19 | 250 | 110 | 108 | 210 | 160 | 254 | 15 | 300 | 12 | 37 | 42 |
| АИР160M | 4,6,8 | 660 | 420 | 330 | 350 | 4x19 | 250 | 110 | 108 | 210 | 160 | 254 | 15 | 300 | 14 | 42,5 | 48 |
| АИР180S | 2 | 700 | 455 | 380 | 400 | 4x19 | 300 | 110 | 121 | 203 | 180 | 279 | 15 | 350 | 14 | 42,5 | 48 |
| АИР180S | 4,6,8 | 700 | 455 | 380 | 400 | 8x19 | 300 | 110 | 121 | 203 | 180 | 279 | 15 | 350 | 16 | 49 | 55 |
| АИР180M | 2 | 740 | 455 | 380 | 400 | 8x19 | 300 | 110 | 121 | 241 | 180 | 279 | 15 | 350 | 14 | 42,5 | 48 |
| АИР180M | 4,6,8 | 740 | 455 | 380 | 400 | 8x19 | 300 | 110 | 121 | 241 | 180 | 279 | 15 | 350 | 16 | 49 | 55 |
| АИР200M | 2 | 770 | 505 | 420 | 450 | 8x19 | 350 | 110 | 133 | 268 | 200 | 318 | 19 | 400 | 16 | 49 | 55 |
| АИР200M | 4,6,8 | 800 | 505 | 420 | 450 | 8x19 | 350 | 140 | 133 | 268 | 200 | 318 | 19 | 400 | 18 | 53 | 60 |
| АИР200L | 2 | 770 | 505 | 420 | 450 | 8x19 | 350 | 110 | 133 | 305 | 200 | 318 | 19 | 400 | 16 | 49 | 55 |
| АИР200L | 4,6,8 | 800 | 505 | 420 | 450 | 8x19 | 350 | 140 | 133 | 305 | 200 | 318 | 19 | 400 | 18 | 53 | 60 |
| АИР225M | 2 | 820 | 560 | 435 | 550 | 8x19 | 450 | 140 | 149 | 311 | 225 | 356 | 19 | 500 | 16 | 49 | 55 |
| АИР225M | 4,6,8 | 820 | 560 | 435 | 550 | 8x19 | 450 | 140 | 149 | 311 | 225 | 356 | 19 | 500 | 18 | 53 | 60 |
| АИР250S | 2 | 845 | 615 | 490 | 550 | 8x24 | 450 | 140 | 168 | 311 | 250 | 406 | 24 | 500 | 18 | 58 | 65 |
| АИР250S | 4,6,8 | 845 | 615 | 490 | 550 | 8x24 | 450 | 140 | 168 | 311 | 250 | 406 | 24 | 500 | 20 | 67,5 | 75 |
| АИР250M | 2 | 920 | 615 | 490 | 550 | 8x24 | 450 | 140 | 168 | 349 | 250 | 406 | 24 | 500 | 18 | 58 | 65 |
| АИР250M | 4,6,8 | 920 | 615 | 490 | 550 | 8x24 | 450 | 140 | 168 | 349 | 250 | 406 | 24 | 500 | 20 | 67,5 | 75 |
| АИР280S | 2 | 995 | 680 | 580 | 660 | 8x24 | 550 | 140 | 190 | 368 | 280 | 457 | 24 | 600 | 20 | 62,5 | 70 |
| АИР280S | 4,6,8 | 1025 | 680 | 580 | 660 | 8x24 | 550 | 170 | 190 | 368 | 280 | 457 | 24 | 600 | 22 | 71 | 80 |
| АИР280M | 2 | 1045 | 680 | 580 | 660 | 8x24 | 550 | 140 | 190 | 419 | 280 | 457 | 24 | 600 | 20 | 67,5 | 70 |
| АИР280M | 4,6,8 | 1075 | 680 | 580 | 660 | 8x24 | 550 | 170 | 190 | 419 | 280 | 457 | 24 | 600 | 22 | 71 | 80 |
| АИР315S | 2 | 1185 | 845 | 645 | 660 | 8x24 | 550 | 140 | 216 | 406 | 315 | 508 | 28 | 600 | 20 | 67,5 | 75 |
| АИР315S | 4,6,8 | 1220 | 845 | 645 | 660 | 8x24 | 550 | 170 | 216 | 406 | 315 | 508 | 28 | 600 | 25 | 81 | 90 |
| АИР315M | 2 | 1290 | 845 | 645 | 660 | 8x24 | 550 | 140 | 216 | 457 | 315 | 508 | 28 | 600 | 20 | 67,5 | 75 |
| АИР315M | 4,6,8 | 1325 | 845 | 645 | 660 | 8x24 | 550 | 170 | 216 | 457 | 315 | 508 | 28 | 600 | 25 | 81 | 90 |
| АИР355S | 2 | 1530 | 1000 | 735 | 800 | 8x24 | 860 | 170 | 254 | 500 | 355 | 610 | 28 | 740 | 22 | 76 | 85 |
| АИР355S | 4,6,8 | 1570 | 1000 | 735 | 800 | 8x24 | 860 | 210 | 254 | 500 | 355 | 610 | 28 | 740 | 28 | 90 | 100 |
| АИР355M | 2 | 1560 | 1010 | 710 | 800 | 8x24 | 860 | 210/ 170 | 254 | 500 | 355 | 610 | 28 | 740 | 28/22 | 92/76 | 100/85 |
| АИР355M | 4,6,8 | 1560 | 1010 | 710 | 800 | 8x24 | 860 | 210 | 254 | 500 | 355 | 610 | 28 | 740 | 28 | 92 | 100 |
| АИР355L | 2 | 1560 | 1010 | 710 | 800 | 8x24 | 860 | 210 | 254 | 560 | 355 | 610 | 28 | 740 | 28 | 92 | 100 |
| АИР355L | 4,6,8 | 1560 | 1010 | 710 | 800 | 8x24 | 860 | 210 | 254 | 560 | 355 | 610 | 28 | 740 | 28 | 92 | 100 |

# Таблица 1

Таблица 2

| Тип | Электрические параметры | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
|  | Р, кВт | Номинальная частота вращения, об/мин | КПД, % | cos φ | Iп/Iн | Мп/Мн | Мmax/Мн | Iн, А |  |
| АИР56А2 | 0,18 | 3000 | 68,0 | 0,78 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 0,52 | 3,4 |
| АИР56B2 | 0,25 | 3000 | 68,0 | 0,698 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 0,52 | 3,9 |
| АИР56А4 | 0,12 | 1500 | 63,0 | 0,66 | 5,0 | 2,1 | 2,2 | 0,44 | 3,4 |
| АИР56B4 | 0,18 | 1500 | 64,0 | 0,68 | 5,0 | 2,1 | 2,2 | 0,65 | 3,9 |
| АИР63A2 | 0,37 | 3000 | 72,0 | 0,86 | 5,0 | 2,2 | 2,2 | 0,91 | 4,7 |
| АИР63B2 | 0,55 | 3000 | 75,0 | 0,85 | 5,0 | 2,2 | 2,3 | 1,31 | 5,5 |
| АИР63A4 | 0,25 | 1500 | 68,0 | 0,67 | 5,0 | 2,1 | 2,2 | 0,83 | 4,7 |
| АИР63B4 | 0,37 | 1500 | 68,0 | 0,7 | 5,0 | 2,1 | 2,2 | 1,18 | 5,6 |
| АИР63A6 | 0,18 | 1000 | 56,0 | 0,62 | 4,0 | 1,9 | 2 | 0,79 | 4,6 |
| АИР63B6 | 0,25 | 1000 | 59,0 | 0,62 | 4,0 | 1,9 | 2 | 1,04 | 5,4 |
| АИР71A2 | 0,75 | 2840 | 75,0 | 0,83 | 6,1 | 2,2 | 2,3 | 1,77 | 8,7 |
| АИР71B2 | 1,1 | 2840 | 76,2 | 0,84 | 6,9 | 2,2 | 2,3 | 2,6 | 10,5 |
| АИР71A4 | 0,55 | 1390 | 71,0 | 0,75 | 5,2 | 2,4 | 2,3 | 1,57 | 8,4 |
| АИР71B4 | 0,75 | 1390 | 73,0 | 0,76 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 2,05 | 10 |
| АИР71A6 | 0,37 | 880 | 62,0 | 0,70 | 4,7 | 1,9 | 2,0 | 1,3 | 8,4 |
| АИР71B6 | 0,55 | 880 | 65,0 | 0,72 | 4,7 | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 10 |
| АИР71B8 | 0,25 | 645 | 54,0 | 0,61 | 3,3 | 1,8 | 1,9 | 1.1 | 9 |
| АИР80A2 | 1,5 | 2850 | 78,5 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 3,46 | 13 |
| АИР80B2 | 2,2 | 2855 | 81,0 | 0,85 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 4,85 | 15 |
| АИР80A4 | 1,1 | 1390 | 76,2 | 0,77 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 2,85 | 14 |
| АИР80B4 | 1,5 | 1400 | 78,5 | 0,78 | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 3,72 | 16 |
| АИР80A6 | 0,75 | 905 | 69,0 | 0,72 | 5,3 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 14 |
| АИР80B6 | 1,1 | 905 | 72,0 | 0,73 | 5,5 | 2,0 | 2,1 | 3,2 | 16 |
| АИР80A8 | 0,37 | 675 | 62,0 | 0,61 | 4,0 | 1,8 | 1,9 | 1,49 | 15 |
| АИР80B8 | 0,55 | 680 | 63,0 | 0,61 | 4,0 | 1,8 | 2,0 | 2,17 | 18 |
| АИР90L2 | 3 | 2860 | 82,6 | 0,87 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 6,34 | 17 |
| АИР90L4 | 2,2 | 1410 | 80,0 | 0,81 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 5,1 | 17 |
| АИР90L6 | 1,5 | 920 | 76,0 | 0,75 | 5,5 | 2,0 | 2,1 | 4,0 | 18 |
| АИР90LA8 | 0,75 | 680 | 70,0 | 0,67 | 4,0 | 1,8 | 2,0 | 2,43 | 23 |
| АИР90LB8 | 1,1 | 680 | 72,0 | 0,69 | 5,0 | 1,8 | 2,0 | 3,36 | 28 |
| АИР100S2 | 4 | 2880 | 84,2 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 8,2 | 20,5 |
| АИР100L2 | 5,5 | 2900 | 85,7 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 11,1 | 28 |
| АИР100S4 | 3 | 1410 | 82,6 | 0,82 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 6,8 | 21 |
| АИР100L4 | 4 | 1435 | 84,2 | 0,82 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 8,8 | 37 |
| АИР100L6 | 2,2 | 935 | 79,0 | 0,76 | 6,5 | 2,0 | 2,1 | 5,6 | 33,5 |
| АИР100L8 | 1,5 | 690 | 74,0 | 0,70 | 5,0 | 1,8 | 2,0 | 4,4 | 33,5 |
| АИР112M2 | 7,5 | 2895 | 87,0 | 0,88 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 14,9 | 49 |
| АИР112M4 | 5,5 | 1440 | 85,7 | 0,83 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 11,7 | 45 |
| АИР112MA6 | 3 | 960 | 81,0 | 0,76 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 7,4 | 41 |
| АИР112MB6 | 4 | 960 | 82,0 | 0,76 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 9,75 | 50 |
| АИР112MA8 | 2,2 | 710 | 79,0 | 0,71 | 6,0 | 1,8 | 2,0 | 6,0 | 46 |
| АИР112MB8 | 3 | 710 | 80,0 | 0,73 | 6,0 | 1,8 | 2,0 | 7,8 | 53 |
| АИР132M2 | 11 | 2900 | 88,4 | 0,89 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 21,2 | 54 |
| АИР132S4 | 7,5 | 1460 | 87,0 | 0,84 | 7,0 | 2,3 | 2,3 | 15,6 | 52 |
| АИР132M4 | 11 | 1450 | 88,4 | 0,84 | 7,0 | 2,2 | 2,3 | 22,5 | 60 |
| АИР132S6 | 5,5 | 960 | 84,0 | 0,77 | 6,5 | 2,1 | 2,1 | 12,9 | 56 |
| АИР132M6 | 7,5 | 970 | 86,0 | 0,77 | 6,5 | 2,0 | 2,1 | 17,2 | 61 |
| АИР132S8 | 4 | 720 | 81,0 | 0,73 | 6,0 | 1,9 | 2,0 | 10,3 | 70 |
| АИР132M8 | 5,5 | 720 | 83,0 | 0,74 | 6,0 | 1,9 | 2,0 | 13,6 | 86 |
| АИР160S2 | 15 | 2930 | 89,4 | 0,89 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 28,6 | 116 |
| АИР160M2 | 18,5 | 2930 | 90,0 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 34,7 | 130 |
| АИР160S4 | 15 | 1460 | 89,4 | 0,85 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 30,0 | 125 |
| АИР160M4 | 18,5 | 1470 | 90,0 | 0,86 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 36,3 | 142 |
| АИР160S6 | 11 | 970 | 87,5 | 0,78 | 6,5 | 2,0 | 2,1 | 24,5 | 125 |
| АИР160M6 | 15 | 970 | 89,0 | 0,81 | 7,0 | 2,0 | 2,1 | 31,6 | 155 |
| АИР160S8 | 7,5 | 720 | 85,5 | 0,75 | 6,0 | 1,9 | 2,0 | 17,8 | 125 |
| АИР160M8 | 11 | 730 | 87,5 | 0,75 | 6,5 | 2,0 | 2,0 | 25,5 | 150 |
| АИР180S2 | 22 | 2940 | 90,5 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 41,0 | 150 |
| АИР180M2 | 30 | 2950 | 91,4 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 55,4 | 170 |
| АИР180S4 | 22 | 1470 | 90,5 | 0,86 | 7,5 | 2,2 | 2,3 | 43,2 | 160 |
| АИР180M4 | 30 | 1470 | 91,4 | 0,86 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 57,6 | 190 |
| АИР180M6 | 18,5 | 980 | 90,0 | 0,81 | 7,0 | 2,1 | 2,1 | 38,6 | 160 |
| АИР180M8 | 15 | 730 | 88,0 | 0,76 | 6,6 | 2,0 | 2,0 | 34,1 | 172 |
| АИР200M2 | 37 | 2950 | 92,0 | 0,88 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 67,9 | 230 |
| АИР200L2 | 45 | 2960 | 92,5 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 82,1 | 255 |
| АИР200M4 | 37 | 1475 | 92,0 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 70,2 | 230 |
| АИР200L4 | 45 | 1475 | 92,5 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 84,9 | 260 |
| АИР200M6 | 22 | 980 | 90,0 | 0,83 | 7,0 | 2,0 | 2,1 | 44,7 | 195 |
| АИР200L6 | 30 | 980 | 91,5 | 0,84 | 7,0 | 2,0 | 2,1 | 59,3 | 225 |
| АИР200M8 | 18,5 | 730 | 90,0 | 0,76 | 6,6 | 1,9 | 2,0 | 41,1 | 210 |
| АИР200L8 | 22 | 730 | 90,5 | 0,78 | 6,6 | 1,9 | 2,0 | 48,9 | 225 |
| АИР225M2 | 55 | 2970 | 93,0 | 0,90 | 7,5 | 2,0 | 2,3 | 100 | 320 |
| АИР225M4 | 55 | 1480 | 93,0 | 0,87 | 7,2 | 2,2 | 2,3 | 103 | 325 |
| АИР225M6 | 37 | 980 | 92,0 | 0,86 | 7,0 | 2,1 | 2,1 | 71,0 | 360 |
| АИР225M8 | 30 | 735 | 91,0 | 0,79 | 6,5 | 1,9 | 2,0 | 63 | 360 |
| АИР250S2 | 75 | 2975 | 93,6 | 0,90 | 7,0 | 2,0 | 2,3 | 135 | 450 |
| АИР250M2 | 90 | 2975 | 93,9 | 0,91 | 7,1 | 2,0 | 2,3 | 160 | 530 |
| АИР250S4 | 75 | 1480 | 93,6 | 0,88 | 6,8 | 2,2 | 2,3 | 138,3 | 450 |
| АИР250M4 | 90 | 1480 | 93,9 | 0,88 | 6,8 | 2,2 | 2,3 | 165,5 | 495 |
| АИР250S6 | 45 | 980 | 92,5 | 0,86 | 7,0 | 2,1 | 2,0 | 86,0 | 465 |
| АИР250M6 | 55 | 980 | 92,8 | 0,86 | 7,0 | 2,1 | 2,0 | 104 | 520 |
| АИР250S8 | 37 | 740 | 91,5 | 0,79 | 6,6 | 1,9 | 2,0 | 78 | 465 |
| АИР250M8 | 45 | 740 | 92,0 | 0,79 | 6,6 | 1,9 | 2,0 | 94 | 520 |
| АИР280S2 | 110 | 2975 | 94,0 | 0,91 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 195 | 650 |
| АИР280M2 | 132 | 2975 | 94,5 | 0,91 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 233 | 700 |
| АИР280S4 | 110 | 1480 | 94,5 | 0,88 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 201 | 650 |
| АИР280M4 | 132 | 1480 | 94,8 | 0,88 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 240 | 700 |
| АИР280S6 | 75 | 985 | 93,5 | 0,86 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 142 | 690 |
| АИР280M6 | 90 | 985 | 93,8 | 0,86 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 169 | 800 |
| АИР280S8 | 55 | 740 | 92,8 | 0,81 | 6,6 | 1,8 | 2,0 | 111 | 690 |
| АИР280M8 | 75 | 740 | 93,5 | 0,81 | 6,2 | 1,8 | 2,0 | 150 | 800 |
| АИР315S2 | 160 | 2975 | 94,6 | 0,92 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 279 | 1170 |
| АИР315M2 | 200 | 2975 | 94,8 | 0,92 | 7,1 | 1,8 | 2,2 | 248 | 1460 |
| АИР315S4 | 160 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 288 | 1000 |
| АИР315M4 | 200 | 1480 | 94,9 | 0,89 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 360 | 1200 |
| АИР315S6 | 110 | 985 | 94,0 | 0,86 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 207 | 880 |
| АИР315M(A)6 | 132 | 985 | 94,2 | 0,87 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 245 | 1050 |
| АИР315MB6 | 160 | 985 | 94,2 | 0,87 | 6,7 | 2,0 | 2,0 | 300 | 1200 |
| АИР315S8 | 90 | 740 | 93,8 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 178 | 880 |
| АИР315M(A)8 | 110 | 740 | 94,0 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 217 | 1050 |
| АИР315MB8 | 132 | 740 | 94,0 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 260 | 1200 |
| АИР355S2 | 250 | 2980 | 95,5 | 0,92 | 6,5 | 1,6 | 2,3 | 432,3 | 1700 |
| АИР355M2 | 250 | 2980 | 95,2 | 0,92 | 7,1 | 1,6 | 2,2 | 433 | 1900 |
| АИР355M2 | 315 | 2980 | 95,6 | 0,92 | 7,1 | 1,6 | 2,2 | 544 | 1786 |
| АИР355L2 | 315 | 2980 | 95,4 | 0,92 | 7,1 | 1,6 | 2,2 | 545 | 2300 |
| АИР355S4 | 250 | 1490 | 95,6 | 0,90 | 6,2 | 1,9 | 2,9 | 441 | 1700 |
| АИР355M4 | 250 | 1490 | 95,2 | 0,90 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 443 | 1700 |
| АИР355M4 | 315 | 1480 | 95,6 | 0,9 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 556 | 1862 |
| АИР355L4 | 315 | 1490 | 95,2 | 0,90 | 6,9 | 2,1 | 2,2 | 559 | 1900 |
| АИР355MA6 | 160 | 990 | 94,5 | 0,88 | 6,7 | 1,9 | 2,0 | 292 | 1550 |
| АИР355S6 | 160 | 990 | 95,1 | 0,88 | 6,3 | 1,6 | 2,8 | 291 | 1550 |
| АИР355MB6 | 200 | 990 | 94,5 | 0,88 | 6,7 | 1,9 | 2,0 | 365 | 1600 |
| АИР355MB6 | 250 | 990 | 94,9 | 0,88 | 6,7 | 1,9 | 2,0 | 454,8 | 1934 |
| АИР355L6 | 250 | 990 | 94,5 | 0,88 | 6,7 | 1,9 | 2,0 | 457 | 1700 |
| АИР355S8 | 132 | 740 | 94,3 | 0,82 | 6,4 | 1,9 | 2,7 | 259,4 | 1800 |
| АИР355MA8 | 160 | 740 | 93,7 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 261 | 2000 |
| АИР355MB8 | 200 | 740 | 94,2 | 0,82 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 315 | 2150 |
| АИР355L8 | 132 | 740 | 94,5 | 0,83 | 6,4 | 1,8 | 2,0 | 387 | 2250 |

По вопросам поставок , заявки направлять в Отдел сбыта Мосэлектромаш  г. Лобня Московская обл.

# Тел/факс (495) 577-75-36, 577-75-35, 577-78-48         td@moselect.ru

# Text boxes

Электродвигатели

асинхронные трёхфазные     серии АИР

2015